МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ

ПОСТАВОК ЗАКАЗЧИКА - ПОДРЯДЧИКА

МДС 12-15.2003

Настоящие Методические указания содержат основные положения по распределению поставок оборудования и материалов между заказчиком и подрядчиком.

Разработаны Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) Госстроя России (А.Б. Задаренок, Н.Л. Карданская, Н.Ф. Костецкий, В.П. Березин) совместно со специалистами ЗАО "Ямалгазинвест" (В.П. Мазур, Ю.С. Бекташев, С.А. Андрущенко, И.В. Лета, А.К. Бабак).

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Методические указания разработаны на основании обращения ЗАО "Ямалгазинвест" в Госстрой России (Письмо N 26/01/2539 от 29.04.2003 на имя заместителя Председателя Госстроя России Н.В. Зацаринского) и поручения Госстроя России ФГУП ЦНИИЭУС (Письмо N НЗ-720 от 02.07.2003 на имя директора института А.Б. Задаренка).

Методические указания предназначены для использования при реализации инвестиционных проектов ОАО "Газпром", направленных на развитие производства и поддержание его уровня.

Рекомендуются для практического использования на строительстве различных газопроводов в системе ОАО "Газпром" в следующих основных случаях:

- при разработке проектно-сметной документации;

- при разработке проектов организации строительства и проектов производства работ;

- при заключении договоров подряда на строительство;

- при заключении договоров поставки материальных ресурсов;

- при организации и контроле хода производства работ на площадке;

- при взаимных расчетах заказчика (инвестора) с подрядчиком.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Методические указания разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ и Методическими рекомендациями по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации, утвержденными Межведомственной комиссией по подрядным торгам при Госстрое России (Протокол от 5 октября 1999 г. N 12).

1.2. До перехода на рыночные отношения разграничение обязанностей по обеспечению строительства материалами и оборудованием между заказчиком и подрядчиком осуществлялось в соответствии с Положением о порядке обеспечения капитального строительства материалами, изделиями и оборудованием, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 28 сентября 1970 г. N 810. В современных условиях организация эффективного взаимодействия участников инвестиционно-строительной деятельности вызывает необходимость в перераспределении обязанностей между заказчиком и подрядчиком по осуществлению соответствующих поставок оборудования и материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией, по сравнению с вышеуказанным Положением.

В настоящих Методических указаниях под термином "материалы" понимаются материалы, изделия, конструкции и детали, а также водные, ископаемые, энергетические ресурсы, используемые в строительстве.

1.3. Настоящие Методические указания разработаны с учетом отраслевой специфики строящихся объектов.

1.4. Отечественная и зарубежная практика располагает большим опытом применения при возведении промышленных объектов метода строительства "под ключ" и метода "управление проектом", предусматривающих почти полную поставку основного и вспомогательного оборудования подрядчиком. Решение этой проблемы осуществляется на стадии заключения договоров подряда с учетом отраслевой специфики объектов.

1.5. Приведенное в таблице 3.3.1 разделение материально-технических ресурсов (МТР) на оборудование и материалы должно использоваться при составлении сметной документации с отнесением затрат в соответствующие графы (строительные и монтажные работы, оборудование, мебель и инвентарь).

1.6. При составлении ведомостей объемов работ и затрат генподрядчика необходимо учитывать номенклатуру МТР, приведенную в гр. 5 таблицы 3.3.1.

# 2. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (ТМЦ)

К МАТЕРИАЛАМ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЮ

2.1. К материалам следует относить производственные запасы, представляющие собой совокупность натурально-вещественных элементов производства, применяемых в качестве предметов труда в производственной и непроизводственной сферах деятельности строительного предприятия. Они целиком потребляются в каждом производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость выполненных строительно-монтажных работ.

В зависимости от роли, которую играют разнообразные производственные запасы в процессе строительно-монтажного производства, материалы можно подразделить на следующие основные группы:

основные строительные материалы - предметы труда, которые вещественно входят в производимую продукцию, образуя ее материальную основу (цемент, кирпич, металл, все виды труб и т.п.);

конструкции, изделия и детали - железобетонные, металлические, деревянные, пластмассовые конструкции и изделия, столярные изделия, закладные детали, санитарно-технические и электротехнические изделия, рельсы, шпалы и т.д. (в том числе блок-боксы, соединительные и распределительные устройства, а также другие изделия вне комплекта оборудования технологического, сантехнического, энергетического, телемеханического, связи и т.п.);

вспомогательные материалы - кабельно-проводниковая продукция, в том числе оптоволокно, и т.п.

2.2. К оборудованию, используемому непосредственно при производстве строительно-монтажных работ и создании условий для их выполнения, следует относить основные средства, представляющие собой совокупность материально-вещественных объектов и ценностей, действующих в неизменной форме в течение длительного периода времени.

2.3. К оборудованию по созданию технологических возможностей по транспортировке газа относится оборудование, предназначенное для установки на строящемся объекте. Оборудование, предназначенное для установки, относится к материально-производственным запасам и подразделяется на оборудование, не требующее монтажа, и оборудование, требующее монтажа.

# 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВОК

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ

## 3.1. Оборудование

3.1.1. Поставка заказчика и подрядчика основного оборудования регламентируется строго его функциональным назначением.

3.1.2. Основным критерием при распределении обязанностей по поставке оборудования между заказчиком и подрядчиком является его использование: или при производстве строительно-монтажных работ, или по созданию технологических возможностей непрерывной поставки газа.

3.1.3. Целесообразно на подрядчика возложить поставку оборудования, используемого непосредственно при производстве строительно-монтажных работ, и создании условий для их выполнения, а на заказчика - основного технологического оборудования (и запасных частей к нему) по созданию технологических возможностей по транспортировке газа.

## 3.2. Материалы

3.2.1. Поставка материалов полностью возлагается на подрядчика.

3.2.2. Исключение, по согласованию с инвестором, составляют трубы стальные и фасонные изделия диаметром свыше 500 мм, которые относятся к поставке заказчика.

## 3.3. Укрупненная разделительная ведомость

поставок заказчика - подрядчика

Таблица 3.3.1

┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬───────┬──────┐

│ N  │   Наименование материальных   │ Поставка   │Постав-│Приме-│

│п.п.│            ресурсов           │ заказчика  │ка под-│чание │

│    │                               │            │рядчика│      │

│    │                               ├──────┬─────┼───────┤      │

│    │                               │обору-│мате-│мате-  │      │

│    │                               │дова- │риалы│риалы  │      │

│    │                               │ние   │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│ 1  │               2               │  3   │  4  │   5   │  6   │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│1   │Строительные, химические,      │      │     │+      │      │

│    │горюче-смазочные материалы и   │      │     │       │      │

│    │конструкции, блок-боксы из     │      │     │       │      │

│    │профлиста без оборудования     │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│2   │Металлопрокат, изделия и       │      │     │+      │      │

│    │металлоконструкции по типовым  │      │     │       │      │

│    │проектам или чертежам ген-     │      │     │       │      │

│    │проектировщика: стеллажи,      │      │     │       │      │

│    │верстаки и т.д.                │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│3   │Запорно-регулирующая арматура: │      │     │+      │      │

│    │задвижки, краны, вентили, кла- │      │     │       │      │

│    │паны до Д  250 мм без привода  │      │     │       │      │

│    │         у                     │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│4   │Запорно-регулирующая арматура: │+     │     │       │      │

│    │задвижки, краны, вентили,      │      │     │       │      │

│    │клапаны до Д  250 мм с приводом│      │     │       │      │

│    │            у                  │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│5   │Запорно-регулирующая арматура: │+     │     │       │      │

│    │задвижки, краны, вентили,      │      │     │       │      │

│    │клапаны свыше Д  250 мм        │      │     │       │      │

│    │               у               │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│6   │Кабельно-проводниковая         │      │     │+      │      │

│    │продукция: контрольный, связи, │      │     │       │      │

│    │провода, силовой               │      │     │       │      │

│    │0,66 кВ - 1 кВ, голый провод,  │      │     │       │      │

│    │муфты соединительные, концевые,│      │     │       │      │

│    │наружные, внутренние всех типов│      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│7   │Кабельно-проводниковая         │      │+    │       │      │

│    │продукция: силовой свыше 1 кВ, │      │     │       │      │

│    │магистральной связи, провод ЛЭП│      │     │       │      │

│    │импорт                         │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│8   │Оборудование и материалы ЛЭП:  │      │     │+      │      │

│    │подвесная арматура,            │      │     │       │      │

│    │разъединители (ушки, плашки,   │      │     │       │      │

│    │зажимы, изоляторы и т.д.),     │      │     │       │      │

│    │траверсы, гасители дуги        │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│9   │Высоковольтное оборудование:   │+     │     │       │      │

│    │трансформаторные подстанции,   │      │     │       │      │

│    │трансформаторы свыше 0,4 кВ,   │      │     │       │      │

│    │ячейки, КРУН, разрядники, ди-  │      │     │       │      │

│    │зельные элементы, конденсатор- │      │     │       │      │

│    │ные установки, щиты НКУ, щиты  │      │     │       │      │

│    │ПСН, аккумуляторные, зарядные  │      │     │       │      │

│    │устройства, станции УКЗ        │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│10  │Низковольтные изделия:         │      │     │+      │      │

│    │пускатели, осветительные ящики,│      │     │       │      │

│    │автоматы, выключатели,         │      │     │       │      │

│    │светильники, кнопки, ящики и   │      │     │       │      │

│    │щитки осветительные, пункты    │      │     │       │      │

│    │распределительные, резисторы,  │      │     │       │      │

│    │сопротивления, диодные блоки,  │      │     │       │      │

│    │ящики с понижающим             │      │     │       │      │

│    │трансформатором ОСМ 220/12,    │      │     │       │      │

│    │протекторы, боты, коврики,     │      │     │       │      │

│    │клещи, плакаты ТБ и т.д.       │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│11  │Теплосантехнические и          │      │     │+      │      │

│    │газоиспользующие изделия:      │      │     │       │      │

│    │вентиляторы до N 6,3,          │      │     │       │      │

│    │калориферы, клапаны серийные,  │      │     │       │      │

│    │КЛОП, КОМ, заслонки, лючки и   │      │     │       │      │

│    │т.п. любого исполнения         │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│12  │Мебель всех видов и назначений,│+     │     │       │      │

│    │инструмент, инвентарь, гаражное│      │     │       │      │

│    │оборудование и инвентарь для   │      │     │       │      │

│    │столовых и бытовых целей, в том│      │     │       │      │

│    │числе спортивное и санитарное  │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│13  │Теплосантехническое и          │+     │     │       │      │

│    │газоиспользующее оборудование: │      │     │       │      │

│    │вентиляторы от N 8, клапаны КВУ│      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│14  │Пожарные изделия и материалы не│      │     │+      │      │

│    │монтируемые: стволы, различного│      │     │       │      │

│    │рода гайки, головки, рукава и  │      │     │       │      │

│    │шланги всех типов, щиты, ящики,│      │     │       │      │

│    │инструмент, огнетушители всех  │      │     │       │      │

│    │типов                          │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│15  │Автоматические станции         │+     │     │       │      │

│    │пожаротушения                  │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│16  │Вспомогательные и нестандарти- │      │     │+      │      │

│    │зированные изделия: емкости    │      │     │       │      │

│    │прямоугольные объемами         │      │     │       │      │

│    │1,0 - 2,5 м3 и фланцы соедини- │      │     │       │      │

│    │тельные, крепежные изделия, ме-│      │     │       │      │

│    │тизы, дроссельные шайбы, бобыш-│      │     │       │      │

│    │ки, анкерные болты (кроме пос- │      │     │       │      │

│    │тавляемых в комплекте) и т.д.  │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│17  │Термоусаживающие манжеты,      │      │     │+      │      │

│    │изоляционные материалы         │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│18  │Местные строительные материалы,│      │     │+      │      │

│    │кирпич, цемент, отделочные     │      │     │       │      │

│    │материалы, лакокрасочные,      │      │     │       │      │

│    │столярные изделия,             │      │     │       │      │

│    │пиломатериалы, ж/б конструкции,│      │     │       │      │

│    │материалы для сварки, санфаянс,│      │     │       │      │

│    │радиаторы и т.д.               │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│19  │Трубы стальные газовые         │      │     │+      │      │

│    │до 500 мм, асбоцемент, чугун-  │      │     │       │      │

│    │ные, керамические, полиэтилено-│      │     │       │      │

│    │вая, с соединительными деталями│      │     │       │      │

│    │и уплотняющими изделиями всех  │      │     │       │      │

│    │диаметров                      │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│20  │Трубы стальные газовые         │+     │     │       │      │

│    │от 500 мм                      │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│21  │Соединительные детали до 530 мм│      │     │+      │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│22  │Соединительные детали от 530 мм│      │+    │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│23  │Отводы холодного гнутья ОГ Д   │      │     │+      │      │

│    │                            У  │      │     │       │      │

│    │57 - 1420 мм (1 - 6 град)      │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│24  │Отводы горячего гнутья ОГ Д    │      │+    │       │      │

│    │                           у   │      │     │       │      │

│    │530 - 1420 мм (более 6 град)   │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│25  │Фасонные изделия (тройники и   │      │     │+      │      │

│    │др.) Диаметром до 530 мм       │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│26  │То же, Диаметром 530 мм и свыше│      │+    │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│27  │Газоперекачивающие агрегаты    │+     │     │       │      │

│    │и запчасти к ним               │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│28  │Нефтехимическое оборудование   │+     │     │       │      │

│    │россыпью                       │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│29  │Блочно-комплектное             │+     │     │       │      │

│    │технологическое оборудование   │      │     │       │      │

│    │разработки ЦКБН, котельные     │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│30  │Насосно-компрессорное          │+     │     │       │      │

│    │оборудование и установки       │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│31  │Станочное оборудование         │+     │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│32  │Оборудование АСУ ТП            │+     │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│33  │Охранно-пожарная сигнализация: │      │     │+      │      │

│    │датчики, тип: ИП, ДИП, МК, МС, │      │     │       │      │

│    │МКС и т.д.                     │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│34  │Оборудование связи             │+     │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│35  │Изделия связи: коробки КРТН,   │      │     │+      │      │

│    │КП, КН, низковольтные коробки  │      │     │       │      │

│    │и т.д.                         │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│36  │Колонки измерительные ЭХЗ,     │      │     │+      │      │

│    │тип УК                         │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│37  │Блок-боксы и блок-контейнеры   │+     │     │       │      │

│    │с системой жизнеобеспечения для│      │     │       │      │

│    │размещения в них систем АСУ,   │      │     │       │      │

│    │связи, ЭХЗ и технологического  │      │     │       │      │

│    │оборудования                   │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│38  │Оборудование аналитических     │+     │     │       │      │

│    │лабораторий, КИПиА, узлов связи│      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│39  │Специализированное оборудование│+     │     │       │      │

│    │объектов соцкультбыта,         │      │     │       │      │

│    │медицинское оборудование       │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│40  │Установки и агрегаты на автомо-│+     │     │       │      │

│    │бильном, гусеничном и пневмати-│      │     │       │      │

│    │ческом ходу, водный транспорт  │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│41  │Подъемно-транспортное          │+     │     │       │      │

│    │оборудование                   │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│42  │Электромонтажные изделия и     │      │     │+      │      │

│    │материалы (металлорукав, ввод  │      │     │       │      │

│    │гибкий, кабельные вводы и      │      │     │       │      │

│    │каналы, стойки, полки и т.д.)  │      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│43  │Защитный рукав, кровельные ма- │      │     │+      │      │

│    │териалы, чугунные люки колодцев│      │     │       │      │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┤

│44  │Опоры неподвижные, подвижные   │      │     │+      │      │

│    │для всех диаметров             │      │     │       │      │

│    │трубопроводов                  │      │     │       │      │

└────┴───────────────────────────────┴──────┴─────┴───────┴──────┘