ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на эскизное проектирование строений

Ярославская область, Рыбинский район,

| 1. Основные сведения об архитектурных и объемно-планировочных решениях здания |
| --- |
| 1.1 Расположение строений на участке | 2 дома, общей площадью 400м2 (по 200м2 каждый), один дом Г-образной формы площадью 500м2, гараж – 320м2 |
| 1.2. Предполагаемая площадь застройки (площадь земли под зданием) | 1000м2 |
| 1.3 Состав помещений дома (площадь 200м2) | 1этаж – крыльцо(10м2), тамбур(10м2), кухня с гостиной зоной(20м2) , холл с П-образной лестницей(10м2), комната отдыха(20м2), купель(10м2), парная(7,5м2), душевая(7,5м2), санузел(5м2) 2этаж(мансардный) – холл(9м2), 4 спальни(по 20м2), санузел(8м2) |
| 1.4 Состав помещений дома(площадь 500м2) | 1этаж – крыльцо(10м2), тамбур(10м2), кухня с гостиной(20м2) , холл с П-образной лестницей(10м2), комната отдыха(20м2), купель(24м2), парная(15м2), душевая(15м2), санузел(5м2), 2этаж(мансардный) – холл(15м2), 4 спальни(по 20м2), санузел(8м2), Предусмотреть техническое помещение под оборудование купели и доступ к коммуникациям чаши купели на цокольном этаже. |
| 1.5 Состав помещений гаража( площадь 320м2) | Гараж на 3 машины(100м2), котельная (27м2), электрощитовая (8м2), санузел(6м2), холл с лестницей на 2 этаж (20м2). 2этаж – холл (20м2), кухня (15м2), 4 спальни(по 13м2), санузел – постирочная(9м2), комната охраны(8м2) |
| Комментарии к п. 1 (при необходимости): |
| 2. Основные сведения о конструктивных решениях здания |
| 2.1. Материал стен | Клееный брус |
| 2.2. Материал покрытия кровли | Натуральная черепица БРААС |
| 2.3. Материал окон (пластмассовый профиль, дерево, алюминий и т.д.) | Деревянные окна с обсадной коробкой |
| 2.4. Материал покрытия полов с указанием помещений (линолеум, паркет, плитка и т.д.) | 1й этаж плитка(теплый пол).2й этаж паркет из массивной доски , кроме с/у- плитка(теплый пол) |
| 2.5. Материал покрытия стен с указанием помещений (обои, штукатурка, окраска и т.д.) | Покраска клееного бруса. В с/у и зонах спа плитка. |
| 2.6. Материал покрытия потолков с указанием помещений (побелка, оклейка, натяжные и т.д.) | Потолки вагонка. В с/у и зонах спа крашеный гипсокартон |
| 3. Основные сведения об инженерных сетях |
| 3.1. Предполагаемый источник водоснабжения (городской водопровод, скважина, иное) | 2 Скважины |
| 3.2. Перечень санитарно-технического оборудования (ванны, умывальники, унитазы, биде, душевые кабины, мойки, джакузи и т.д.) | Главный дом и 2 гостевых дома с/у 2х этажей- унитаз, биде, душевая кабина, раковина. 1 е этажи в с/у раковина, унитаз. в каждой спа зоне 2 душа.(раздельные кабины с дверьми) |
| 3.3. Сброс канализации (в городской коллектор, в септик, иное) | 2 Септика |
| 3.4. Система отопления (от городской теплосети, электрическая, печная, иное) | Газовый котел в гараже |
| 3.5. Помещения, в которых предусматривается система теплых полов | 1е этажи домов, на 2х этажах только в с/у |
| 3.6. Система электроснабжения (от городской сети, от дизельной станции, иное) | От городской сети 380в 3ф, трансформаторная подстанция и дизель генератор |
| 3.7. Перечень крупных приемников электроэнергии (электрические плиты, посудомоечные машины, холодильники, гаражные ворота, автоматические рольставни и т.д.) | Эл. Печки в парных по 15квт (3шт), эл плиты на кухнях.Посудомойки3 шт. холодильники 3 шт. кондиционеры на каждый дом. въездные ворота. Ворота на боксах 3 шт. |
| 3.8. Необходимые слаботочные сети (кабельное телевидение, радио, система охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдение, система контроля доступа на участок и т.д.) | Wifi , система ОПС, тв эфирное(спутниковое), видеонаблюдение |
| 4. Иные сведения |  |
| Разработка эскизного проекта на бумажном и электронном носителе должна включать в себя поэтажные планы, чертежи фасада в осях, разрезы строения, план кровли, план фундамента, 3D эскизы строения с разных ракурсов. |