Техническое задание на выполнение работ по разработке эскизного проекта благоустройства территории и рабочего проекта инженерных сетей на благоустройство территории участка в 2017 году.

Наименование работ: Выполнение работ по разработке эскизного проекта благоустройства территории и рабочего проекта инженерных сетей на благоустройство территории участка

Место выполнения работ: г.Москва,

- Общие положения.

Настоящее Техническое задание определяет технические и организационные требования к выполнению работ по разработке эскизного проекта благоустройства территории и рабочего проекта инженерных сетей на благоустройство территории участка по адресу: г.Москва

Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта, в том числе затраты на согласование эскизного проекта благоустройства территории и рабочего проекта инженерных сетей во всех организациях, согласования с которыми требуются на основании правовых актов Российской Федерации и города Москвы.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с Контрактом, в безналичном порядке путем перечисления Цены Контракта со своего лицевого счета в Московском городском казначействе  на расчетный счет Исполнителя, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, с приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ, в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Требования к выполнению эскизного проекта благоустройства территории и рабочего проекта инженерных сетей:

2.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать эскизный проект благоустройства территории и рабочего проекта инженерных сетей по благоустройству территории учаcтка расположенного по адресу: г. Москва

2.2 Исполнитель  должен  обеспечить  выполнение работ в  соответствии с действующими нормами, правилами, государственными стандартами и инструкциями и прочими требованиями и передачу готовой эскизного проекта благоустройства территории и рабочего проекта инженерных сетей в полной комплектности Заказчику.

2.3 Исполнитель должен состоять в СРО основанном на членстве юридических лиц занимающихся подготовкой эскизного проекта. Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие данному требованию.

2.4 Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель, в случае, если не докажет отсутствие своей вины, обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается на время устранения дефектов. Основные проектные решения рекомендовано согласовывать с Заказчиком.

- Техническая часть:

3.1 Общие требования:

Территория занимаемая участком, общей площадью 1 200 кв.м., расположена по адресу г. Москва.

3.1.2 Этапы проектирования.

В одну стадию – Эскизный проект.

3.2 Основные требования к работам по разработке эскизного проекта благоустройства территории и рабочего проекта инженерных сетей по благоустройству участка

    - Состав эскизного проекта благоустройства территории и рабочего проекта инженерных сетей.

Состав эскизного проекта благоустройства территории и рабочего проекта инженерных сетей: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

3.2.2 Срок выполнения работ по разработке эскизного проекта благоустройства территории и рабочего проекта инженерных сетей на благоустройство территории участка – 31 июля 2017 года.

3.2.3 Согласование эскизного проекта: Проект согласовывается во всех организациях, согласования с которыми требуются на основании правовых актов города Москвы, с учетом видов планируемых работ.

3.2.4. Проектные решения должны соответствовать действующим нормативным документам и новейшим достижениям науки и техники.

3.2.5. Количество экземпляров, передаваемых Исполнителем Заказчику: документация передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе + 1 экземпляр на электронном носителе, включая исходные файлы в расширении dwg и pdf для всех разделов проекта и файл АРПС для сметной документации. Состав демонстрационных материалов определяется в составе проекта.

- Благоустройство участка

- Водоотводный дренаж по всей площади участка;

- Дорожки от входной калитки вокруг основного здания с выходом к вспомогательной бытовке и калитке заднего двора и внутреннему парковочному пространству. (тротуарная плитка шириной 1.5 метра с бордюром, до 180м.кв.);

- Планировка (выравнивание) участка;

- Уличное освещение участка (уличные фонари по периметру и вдоль пешеходных дорожек-6шт.);

- Плоскостные стоянки автотранспорта с навесом для сотрудников и служебных автомобилей (асфальт, до 75м.кв.);

- Навес над частью плоскостной стоянки. (40м.кв.);

- Место для контейнера для ТБО с навесом (металлическая конструкция обшитая профнастилом);

- Озеленение участка (газон до 700м.кв.);

- Место ожидания для сотрудников и посетителей (благоустроенная территория с беседкой, газонами, лавками, клумбами, декоративными растениями и малыми архитектурными формами, до 150м.кв.);

5. Требования к проектированию.

5.1. Проведение полного инженерного обследования Объекта.

5.2 Предварительное обследование Объекта:

– общий осмотр Объекта;

– сбор общих сведений об Объекте;

– общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений;

5.3 Детальное инструментальное обследование Объекта.

– визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов);

5.4 Обобщение результатов обследований и подготовка материалов для технического отчета:

– технический отчет, содержащий результаты обследования:

– техническое заключение о категории технического состояния территории;

– документы на используемые средства и приборы измерения с указанием номера и сроков их действия с предоставлением копий сертификатов о поверке (калибровке).

Технический отчет и прилагаемые материалы представляются Заказчику  на бумажном носителе – в 3 экз. и 1 в электронном виде.

5.5. В случае выявления необходимости дополнительных инженерных изысканий  по результатам технического обследования провести их за счет Исполнителя.

5.6. Перед началом выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику План график выполнения работ.