| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Наименование стройки - |
| Объект - |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на монтажные и пусконаладочные работы. Автоматическая установка газового пожаротушения. Помещение серверной. |
| Основание проект | Сметная стоимость - | 805,236 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 581,97 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 71,306 тыс.руб |
| Составлена в ценах января 2000 г. с пересчетом в уровень цен Август 2016 г. |
| Составлена с использованием СНБ - ТСНБ-2001 Новгородской области (ред. 2014) |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 Система пожарообнаружения и управления автоматической установкой пожаротушения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | 1 | 193,37 | 0,32 | 193,37 | 179,24 | 0,32 | 11,7 | 11,7 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 179,24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прайс | Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ | 1 | 6 304,07 |  | 6 304,07 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм10-08-001-05 | Приборы ПС на 1 луч | 1 | 31,07 | 0,26 | 31,07 | 26,77 | 0,26 | 1,8 | 1,8 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 26,77 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прайс | Блок индикации и пожаротушения С2000-ПТ вер. 2.01 | 1 | 4 241,03 | 0 | 4 241,03 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 | 119,83 | 0,32 | 119,83 | 110,3 | 0,32 | 7,2 | 7,2 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 110,3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прайс | Пульт контроля и управления С2000-М вер.3.02 | 1 | 6 486,48 | 0 | 6 486,48 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 9 | 27,6 | 0,32 | 248,4 | 221,49 | 2,88 | 1,68 | 15,12 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 24,61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Прайс | Пожарные извещатели дымовые ИП212-73 (2шт - резерв) | 11 | 1 040,79 |  | 11 448,69 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя | 9 | 7,81 | 1,04 | 70,29 | 46,17 | 9,36 | 0,35 | 3,15 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 5,13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прайс | B401 R1000 База для ИП212-73 (2шт - резерв) | 11 | 364,23 |  | 4 006,53 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 | 27,67 | 9,76 | 27,67 | 16,55 | 9,76 | 1,13 | 1,13 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 16,55 | 0,79 |  |  | 0,79 | 0,04 | 0,04 |
| 12 | Прайс | Элемент дистанционного управления электроконтактный "ЭДУ 513-3М" | 1 | 335,42 |  | 335,42 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | 2 | 22,07 | 0,26 | 44,14 | 37,32 | 0,52 | 1,2 | 2,4 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 18,66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Прайс | Устройство коммутационное УК-ВК/05 | 2 | 371,44 |  | 742,88 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | 2 | 17,59 | 0 | 35,18 | 33,82 | 0 | 1,12 | 2,24 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 16,91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Прайс | Реле АВВ CR-P230AC1 230B АС 1ПК (16А) 1SVR405600R3000 | 2 | 336,89 | 0 | 673,78 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 17 | Прайс | Цоколь АВВ CR-PLS (логический) с доп. изоляцией для реле CR-P, 1SVR405650R0000 | 2 | 261,45 | 0 | 522,9 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 2 | 86,43 | 46,43 | 172,86 | 71,58 | 92,86 | 2,37 | 4,74 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 35,79 | 4,6 |  |  | 9,2 | 0,29 | 0,58 |
| 19 | Прайс | Шкаф модульный открытой установки IP65, 197х253х108 | 2 | 1 042,99 | 0 | 2 085,98 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм10-04-066-06 | Табло сигнальное студийное или коридорное | 3 | 99,61 | 0 | 298,83 | 242,82 | 0 | 6 | 18 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 80,94 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Прайс | Табло "Автоматика отключена" НБО-24В-01 ЛЮКС | 1 | 172,98 |  | 172,98 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 22 | Прайс | Табло "Газ уходи" НБО-24В-01 ЛЮКС свето-звуковой | 1 | 172,98 |  | 172,98 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 23 | Прайс | Табло "Газ не входи" НБО-24В-01К ЛЮКС | 1 | 358,78 |  | 358,78 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 14 | 61,02 | 0 | 854,28 | 727,44 | 0 | 4 | 56 |
|  | (0) | V=8+6 | 1 шт. | 51,96 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Прайс | Коробка монтажная,72*72*36мм КМ-О(4к)-IP41 | 8 | 189,00 |  | 1 512 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 26 | Прайс | Коробка монтажная для баз В401/L/LI/R B301RU, E1000B/R, Е412RL/NL для навесного монтажа SMK400E | 6 | 315,21 | 0 | 1 891,26 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРм10-04-030-02 | Дополнительная установка на пультах и панелях реле | 21 | 7,05 | 0 | 148,05 | 145,11 | 0 | 0,5 | 10,5 |
|  | (0) | V=1+10+9+1 | 1 шт. | 6,91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Прайс | Резистор MF1/4-8.2кОм+-5% | 1 | 5,08 | 0 | 5,08 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 29 | Прайс | Резистор MF1/4-4,7кОм+-5% | 10 | 5,08 | 0 | 50,8 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 30 | Прайс | Резистор MF1/4-2,2кОм+-5% | 9 | 5,08 | 0 | 45,72 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 31 | Прайс | Резистор MF1/4-510Ом+-5% | 1 | 5,08 | 0 | 5,08 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | 7 | 22,07 | 0,26 | 154,49 | 130,62 | 1,82 | 1,2 | 8,4 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 18,66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Прайс | Модуль подключения нагрузки МПН | 7 | 40,02 | 0 | 280,14 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 | 14,18 | 0 | 14,18 | 12,31 | 0 | 0,84 | 0,84 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 12,31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Прайс | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-26 исп.02 | 1 | 341,38 |  | 341,38 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 1 | 41,36 | 0 | 41,36 | 27,64 | 0 | 2 | 2 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 27,64 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 37 | прайс | Оповещатель звуковой МАЯК 24-3М, IP56 | 1 | 156,97 | 0 | 156,97 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 | 9,38 | 0 | 9,38 | 7,85 | 0 | 0,52 | 0,52 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 7,85 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Прайс | Считыватель ТМ накладной "Считыватель-2" | 1 | 214,20 |  | 214,2 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 40 | Прайс | Ключ ТМ- DS 1990 A | 5 | 26,69 |  | 133,45 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 | 2 | 50,27 | 0 | 100,54 | 60,36 | 0 | 2,06 | 4,12 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 30,18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Прайс | Батарея "Delta" DTM (12В, 17А/ч) | 2 | 2 699,94 | 0 | 5 399,88 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 43 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 | 7,92 | 0 | 7,92 | 7,44 | 0 | 0,5 | 0,5 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 7,44 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Прайс | Бокс для аккууляторов 24В 2х17ач | 1 | 1 440,74 | 0 | 1 440,74 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРм10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя | 1 | 7,81 | 1,04 | 7,81 | 5,13 | 1,04 | 0,35 | 0,35 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 5,13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Прайс | Герметичный бокс для установки ручных извещателей | 1 | 2 626,78 | 0 | 2 626,78 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 47 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 0,25 | 343,66 | 48,74 | 85,92 | 68,16 | 12,19 | 19,04 | 4,76 |
|  | (0) | V=25/100 | 100 м | 272,65 | 1,77 |  |  | 0,44 | 0,09 | 0,02 |
| 48 | Прайс | Труба гофрированная безгалогенная, трудногорючая композиции ПНД диам. 20 мм | 25 | 26,33 |  | 658,25 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 49 | Прайс | Скоба оцинкованная однолапковая диам.20 мм, код 43720 | 100 | 2,85 | 0 | 285 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 50 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 0,25 | 98,35 | 4,88 | 24,59 | 19,3 | 1,22 | 5,39 | 1,35 |
|  | (0) | V=25/100 | 100 м | 77,18 | 0,39 |  |  | 0,1 | 0,02 | 0,01 |
| 51 | Прайс | Кабель силовой для систем противопожарной защиты КунРс Внг(А)-FRLS 3х1,5 | 25 | 93,27 |  | 2 331,75 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 0,06 | 427,89 | 39,97 | 25,67 | 17,67 | 2,4 | 20,33 | 1,22 |
|  | (0) | V=6/100 | 100 м | 294,58 | 0,2 |  |  | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 53 | Прайс | Кабель-канал INSTA 100х55, код 76002 | 6 | 222,86 | 0 | 1 337,16 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 54 | Прайс | Соединитель на стык RU 100х55, код 76511 | 2 | 94,67 | 0 | 189,34 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 55 | Прайс | Внешний угол RE, 100х55, код 76211 | 2 | 161,91 | 0 | 323,82 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 56 | Прайс | Внутренний угол RI, 100х55, код 76111 | 2 | 161,91 | 0 | 323,82 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 57 | Прайс | Плоский угол RL, 100х55, код 76311 | 1 | 170,75 | 0 | 170,75 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 58 | Прайс | Заглушка RF, 100х55, код 76811 | 1 | 80,47 | 0 | 80,47 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 59 | Прайс | Тройник RT, 100х55, код 76411 | 1 | 170,75 | 0 | 170,75 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 60 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 0,2 | 320,83 | 31,92 | 64,17 | 47,21 | 6,38 | 16,29 | 3,26 |
|  | (0) | V=20/100 | 100 м | 236,04 | 0,2 |  |  | 0,04 | 0,01 | 0 |
| 60.1 | [101-2202] | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | -4 | 1,67 |  | -6,68 |  |
|  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |
| 61 | Прайс | Кабель-канал МЕХ 40*25, код 72010 | 20 | 52,69 | 0 | 1 053,8 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 62 | Прайс | Соединитель на стык MU, 40х25, код 72508 | 10 | 20,25 | 0 | 202,5 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 63 | Прайс | Внешний угол МЕ, 40х25, код 72208 | 8 | 24,85 | 0 | 198,8 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 64 | Прайс | Внутренний угол MI, 40х25, код 72108 | 8 | 24,85 | 0 | 198,8 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 65 | Прайс | Плоский угол ML,40х25, код 72308 | 8 | 38,04 | 0 | 304,32 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 66 | Прайс | Заглушка MF, 40х25, код 72808 | 8 | 20,25 | 0 | 162 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 67 | Прайс | Тройник МТ, 40х25, код 72408 | 8 | 29,76 | 0 | 238,08 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 68 | Прайс | Дюбель | 200 | 6,58 | 0 | 1 316 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 69 | Прайс | Дюбель Driva для гипсокартона металлический 12х38 | 200 | 5,91 | 0 | 1 182 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 70 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 1,3 | 983,51 | 76,03 | 1 278,56 | 768,47 | 98,84 | 41,28 | 53,66 |
|  | (0) | V=130/100 | 100 м | 591,13 | 3,93 |  |  | 5,11 | 0,2 | 0,26 |
| 71 | Прайс | Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 100 | 11,93 | 0 | 1 193 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 72 | Прайс | Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 30 | 22,49 | 0 | 674,7 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 73 | Прайс | Сетка "Манье" 70мм х 50м | 1 | 5 288,14 | 0 | 5 288,14 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 74 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 2 | 21,81 | 0 | 43,62 | 11,14 | 0 | 0,38 | 0,76 |
|  | (0) |  | 1 проход кабеля | 5,57 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Прайс | 2-компонентная огнестойкая пена | 1 | 752,54 | 0 | 752,54 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 76 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 0,1 | 684,22 | 32,92 | 68,42 | 46,05 | 3,29 | 32,16 | 3,22 |
|  | (0) | V=10/100 | 100 м | 460,53 | 0,59 |  |  | 0,06 | 0,03 | 0 |
| 77 | Прайс | Провод установочный (желто-зеленый) ПУГВ 6 мм2 | 10 | 26,02 | 0 | 260,2 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 4 163,92 | 3 087,96 | 243,46 | 218,94 |
|  |  |  | 15,75 | 0,91 |
| На стесненные условия труда | 666,28 | 617,59 | 48,69 | 43,79 |
| Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 |  |  | 3,15 | 0,18 |
| ИТОГО: | 4 830,2 | 3 705,55 | 292,15 | 262,73 |
|  |  |  | 18,9 | 1,09 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата рабочих | 3705,55*10,54 | 10,54 | 39 056 |
| Машины и механизмы | 292,15*6,26 | 6,26 | 1 829 |
| Материалы | 832,5*2,98 | 2,98 | 2 481 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 70 552 |
| Итого в текущих ценах |  | 113 918 |
| Монтаж оборудования (1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 3, 4, 5, 6, 32, 33, 44, 45, 46) |
| Накладные расходы | (941,56+0)*10,54*80%*0,85 | 68% | 6 748 |
| Сметная прибыль | (941,56+0)*10,54*60%*0,8 | 48% | 4 764 |
| Итого |  | 11 512 |
| Электромонтажные работы на других объектах (11, 47, 12, 48, 49, 51, 15, 16, 17, 18, 19, 41, 42, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77) |
| Накладные расходы | (1392,37+18,9)*10,54*95%*0,85 | 81% | 12 049 |
| Сметная прибыль | (1392,37+18,9)*10,54*65%*0,8 | 52% | 7 735 |
| Итого |  | 19 784 |
| Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (20, 24, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37) |
| Накладные расходы | (1371,61+0)*10,54*92%*0,85 | 78% | 11 276 |
| Сметная прибыль | (1371,61+0)*10,54*65%*0,8 | 52% | 7 518 |
| Итого |  | 18 794 |
| Итого по разделу |  | 164 008 |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №2 Монтаж технологического оборудования и трубопроводов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 78 | ТЕРм37-01-002-03 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,1 т | 1 | 790,56 | 80,1 | 790,56 | 491,26 | 80,1 | 35,14 | 35,14 |
|  | (0) ТЕРм37ТЧп1.37.8 (такелаж. средствами) | ЗП=350,9*1,4; ЭММ=78,33+1,77; ЗПм=5,9*1,3; ТЗТ=25,1*1,4 | 1 шт. | 491,26 | 7,67 |  |  | 7,67 | 0,3 | 0,3 |
| 79 | Прайс | Модуль газового пожаротушения (в комплекте с защитным колпаком) МГП-50-60, по 37,9кг, Р=4,5МПа (масса модуля без ГОТВ - 58 кг) | 1 | 88 063,8 |  | 88 063,8 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 80 | Прайс | Хомут для крепления МГП А-ХМ-50 | 2 | 217,8 |  | 435,6 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 81 | Прайс | Тара для МГП-50-60 АФ-1 | 1 | 3 096,41 |  | 3 096,41 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 82 | Прайс | Газовое огнетушащее вещество с заправкой в модуль Хладон 227еа | 37,9 | 1 566,1 |  | 59 355,19 |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |
| 83 | ТЕРм11-08-002-02 | Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 50 мм | 0,1 | 95,37 | 10,01 | 9,54 | 8,01 | 1 | 5,15 | 0,52 |
|  | (0) |  | 10 соединений | 80,08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Прайс | Переходник ( с МГП-50 на трубопровод приварной) А-П-50-003 | 1 | 1 529,52 |  | 1 529,52 |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |
| 85 | ТЕРм11-01-001-02 | Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг | 1 | 49,56 | 7,21 | 49,56 | 6,93 | 7,21 | 0,52 | 0,52 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 6,93 | 0,88 |  |  | 0,88 | 0,06 | 0,06 |
| 86 | Прайс | Узел установочный для МГП с ЭКМ А-207 000 | 1 | 6 897 |  | 6 897 |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |
| 87 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 | 17,06 | 0 | 17,06 | 15,55 | 0 | 1,03 | 1,03 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 15,55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ТЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 0,03 | 222,67 | 0 | 6,68 | 5,19 | 0 | 11,3 | 0,34 |
|  | (0) |  | 100 концов жил | 173,12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Прайс | Сигнализатор давления универсальный СДУ-М | 1 | 716,76 |  | 716,76 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 90 | ТЕРм11-08-002-04 | Присоединение к приборам трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм | 0,1 | 67,87 | 17 | 6,79 | 4,83 | 1,7 | 2,81 | 0,28 |
|  | (0) |  | 10 соединений | 48,25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Прайс | Ниппель с прокладкой для СДУ А-Р3 04 00-001 с А-Р3 00 00-004 | 1 | 559,68 |  | 559,68 |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |
| 92 | ТЕРм11-08-002-01 | Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм | 0,3 | 60,92 | 10,01 | 18,28 | 14,42 | 3 | 3,09 | 0,93 |
|  | (0) | V=3/10 | 10 соединений | 48,05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Прайс | Соединение резьбовое А-РС-15-20 | 2 | 3 267 |  | 6 534 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 94 | Прайс | Соединение резьбовое А-РС-15-15 | 1 | 4 118,64 |  | 4 118,64 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 95 | ТЕРм12-18-001-03 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 25 мм | 0,0309 | 1 164,55 | 334,38 | 35,98 | 23,45 | 10,33 | 51,8 | 1,6 |
|  | (0) | V=3,09/100 | 100 м | 758,87 | 43,06 |  |  | 1,33 | 2,19 | 0,07 |
| 96 | Прайс | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 22*3,0*6000 ГОСТ 8734-75 (вес=1,406 кг/м) | 3 | 326,71 | 0 | 980,13 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 97 | Прайс | Отвод стальной приварной 90-1-21,3х3,2 ГОСТ 17375-2001 (вес=0,06 кг/шт) | 2 | 145,2 | 0 | 290,4 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 98 | ТЕРм12-18-001-03 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 25 мм | 0,0544 | 1 164,55 | 334,38 | 63,35 | 41,28 | 18,19 | 51,8 | 2,82 |
|  | (0) | V=5,44/100 | 100 м | 758,87 | 43,06 |  |  | 2,34 | 2,19 | 0,12 |
| 99 | Прайс | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 28*4,0*6000 ГОСТ 8734-75 (вес=2,368 кг) | 5 | 435,6 | 0 | 2 178 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 100 | Прайс | Отвод стальной приварной 90-1-26,9х3,2 ГОСТ 17375-2001 (вес=0,08 кг/шт) | 2 | 145,2 | 0 | 290,4 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 101 | Прайс | Тройник стальной равнопроходной исп.1 1-26,9х3,2 ГОСТ17376-2001 (вес=0,37 кг/шт) | 2 | 726 | 0 | 1 452 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 102 | Прайс | Переход концентрический приварной исп.1 К-1-26,9х3,2-21,3х3,2 ГОСТ17378-2001 (вес=0,07 кг/шт) | 2 | 145,2 | 0 | 290,4 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 103 | Прайс | Заглушка испытательная (с внутренней резьбой) А-ЗИ-В-1/2" | 2 | 508,2 |  | 1 016,4 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 104 | Прайс | Заглушка испытательная (с наружней резьбой) (под переходник с МГП-50 на трубопровод) А-ЗИ-Н-М68х2,0 | 1 | 871,2 |  | 871,2 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 105 | ТЕР09-03-039-04 | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | 0,0019 | 1 984,81 | 94,09 | 3,77 | 2,82 | 0,18 | 108,89 | 0,21 |
|  | (0) | V=(1*0,07+4*0,053+3*0,048+2*2*0,35+7*0,012)/1000 | 1 т конструкций | 1 486,35 | 2,36 |  |  | 0 | 0,12 | 0 |
| 106 | Прайс | Хомут заземления с клеммой для труб Д17,5-144 мм код 37/4 (вес=0,07 кг/шт) | 1 | 392,44 | 0 | 392,44 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 107 | Прайс | Хомут трубный FRS 25-30 арт.77594 (вес=0,053 кг/шт) | 4 | 46,27 | 0 | 185,08 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 108 | Прайс | Хомут трубный FRS 20-23 арт.77593 (вес=0,048 кг/шт) | 3 | 43,53 | 0 | 130,59 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 109 | Прайс | Шпилька резьбовая М8*2000, код СМ200802 (вес=0,35 кг/м) | 4 | 148,78 | 0 | 595,12 |  |
|  |  | V=2*2 | м |  |  |  |  |
| 110 | Прайс | Анкер стальной забивной М8*30, код СМ400830 (вес=0,012кг/шт) | 7 | 11,38 | 0 | 79,66 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 111 | Прайс | Гайка М8 исп.1, ГОСТ 5915-70 | 10 | 2,45 | 0 | 24,5 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 112 | Прайс | Шайба М8 исп.1 ГОСТ11371-78 | 10 | 2,32 | 0 | 23,2 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 113 | ТЕРм12-08-003-02 | Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 32 мм | 0,0031 | 33 595,51 | 5 822,88 | 104,15 | 81,84 | 18,05 | 1 802 | 5,59 |
|  | (0) | V=3,09/1000 | 1000 м | 26 399,3 | 412,23 |  |  | 1,28 | 26,14 | 0,08 |
| 114 | ТЕРм12-08-003-02 | Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 32 мм | 0,0054 | 33 595,51 | 5 822,88 | 181,42 | 142,56 | 31,44 | 1 802 | 9,73 |
|  | (0) | V=5,44/1000 | 1000 м | 26 399,3 | 412,23 |  |  | 2,23 | 26,14 | 0,14 |
| 115 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 0,02 | 3 879,06 | 473,55 | 77,58 | 19,16 | 9,47 | 65,4 | 1,31 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 958,11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 115.1 | [108-0081] | Бобышки скошенные | -2 | 13,31 |  | -26,62 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 116 | Прайс | Патрубок под насадок А-ПН 001 | 2 | 290,4 |  | 580,8 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 117 | ТЕРм12-08-005-10 | Оросители, насадки газового пожаротушения без декоративной розетки | 0,02 | 866,77 | 7,46 | 17,34 | 13,1 | 0,15 | 44,7 | 0,89 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 654,86 | 0,59 |  |  | 0,01 | 0,03 | 0 |
| 118 | Прайс | Насадок (латунный для выпуска ГОТВ) С-У-В-40-1/2"-А | 2 | 1 016,4 |  | 2 032,8 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| Резервный запас |
| 119 | Прайс | Модуль газового пожаротушения (в комплекте с защитным колпаком) МГП-50-60, заправка 37,9 кг, P=4,5 МПа | 1 | 88 063,8 | 0 | 88 063,8 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 120 | Прайс | Огнетушащее вещество с заправкой в модуль, запас, Хладон 227еа | 37,9 | 1 566,1 | 0 | 59 355,19 |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |
| 121 | Прайс | Тара для МГП-50-60 АФ-2 | 1 | 3 096,41 | 0 | 3 096,41 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| Система удаления ГОТВ после пожара в составе: |
| 122 | Прайс | Дымосос в комплекте с всасывающей двузонной обвязкой (рукав всасывающий верхний 3 м, рукав всасывающий нижний с переходной муфтой (тройник)), воздуховодами специальными и рукавом напорным 30 м | 1 | 49 830,51 | 0 | 49 830,51 |  |
|  |  |  | компл. |  |  |  |  |
| 123 | Прайс | Узел стыковочный Е190, для отсоса загазованного и притока свежего воздуха | 2 | 15 589,83 | 0 | 31 179,66 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 124 | Прайс | Шкаф для хранения дымососа с всасывающей двузонной обвязкой ШДП-3 | 1 | 20 033,9 | 0 | 20 033,9 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1 355,44 | 870,4 | 180,82 | 60,91 |
|  |  |  | 15,74 | 0,77 |
| На стесненные условия труда | 210,24 | 174,08 | 36,16 | 12,18 |
| Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 |  |  | 3,15 | 0,15 |
| ИТОГО: | 1 565,68 | 1 044,48 | 216,98 | 73,09 |
|  |  |  | 18,89 | 0,92 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1044,48*10,54 | 10,54 | 11 009 |
| Машины и механизмы | 216,98*6,26 | 6,26 | 1 358 |
| Материалы | 304,22*3,61 | 3,61 | 1 098 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 434 279 |
| Итого |  | 447 744 |
| Монтаж оборудования (78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 92, 113, 114) |
| Накладные расходы | (963,42+14,48)*10,54*80%*0,85 | 68% | 7 009 |
| Сметная прибыль | (963,42+14,48)*10,54*60%*0,8 | 48% | 4 947 |
| Итого |  | 11 956 |
| Изготовление материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (103, 104, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102) |
| Накладные расходы | (77,68+4,4)*10,54*66%*0,85 | 56% | 484 |
| Сметная прибыль | (77,68+4,4)*10,54*65%*0,8 | 52% | 450 |
| Итого |  | 934 |
| Строительные металлические конструкции (105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112) |
| Накладные расходы | (3,38+0)*10,54*90%*0,85 | 77% | 27 |
| Сметная прибыль | (3,38+0)*10,54*85%*0,8 | 68% | 24 |
| Итого |  | 51 |
| Итого по разделу: |  | 460 685 |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №3 Прочие работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 125 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 0,69 | 11,69 | 0 | 8,07 | 8,07 | 0 | 0,9 | 0,62 |
|  | (0) |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 11,69 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 0,0069 | 421,09 | 3,13 | 2,91 | 0,83 | 0,02 | 9,08 | 0,06 |
|  | (0) | V=0,69/100 | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 120,95 | 0,15 |  |  | 0 | 0,01 | 0 |
| 127 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 0,0069 | 355,53 | 9,76 | 2,45 | 0,65 | 0,07 | 5,841 | 0,04 |
|  | (0) ТЕР13ТЧп1.13.7 (ручным способом) | V=0,69/100; ЗП=86,13*1,1; ТЗТ=5,31*1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 94,74 | 0,15 |  |  | 0 | 0,01 | 0 |
| 128 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0,0069 | 1 253,72 | 13,06 | 8,65 | 0,8 | 0,09 | 8,426 | 0,06 |
|  | (0) ТЕР13ТЧп1.13.7 (ручным способом); (за 2 раза) | V=0,69/100; ЗП=52,93*1,1*2; ЭММ=6,53*2; ЗПм=0,15*2; Мат=562,11*2; ТЗТ=3,83*1,1*2; ТЗТм=0,01*2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 116,44 | 0,3 |  |  | 0 | 0,02 | 0 |
| 129 | ТЕР09-04-013-01 | Демонтаж противопожарных дверей однопольных глухих | 2,1 | 30,23 | 7,7 | 63,48 | 47,31 | 16,17 | 1,449 | 3,04 |
|  | (0) МДС38п.3.3.1 | ЗП=32,19*0,7; ЭММ=11*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=90,68*0; ТЗТ=2,07*0,7; ТЗТм=0*0,7 | 1 м2 проема | 22,53 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ТЕР09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | 2,1 | 133,87 | 11 | 281,13 | 67,6 | 23,1 | 2,07 | 4,35 |
|  | (0) |  | 1 м2 проема | 32,19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Прайс | Дверь металлическая противопожарная 2000*900 | 1 | 14 745,76 |  | 14 745,76 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 132 | ТЕР09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 | 20,62 | 3,03 | 20,62 | 16,76 | 3,03 | 1,11 | 1,11 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 16,76 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Прайс | Доводчик | 1 | 1 525,42 | 0 | 1 525,42 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 387,31 | 142,02 | 42,48 | 9,28 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| На стесненные условия труда | 36,9 | 28,4 | 8,5 | 1,86 |
| Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 424,21 | 170,42 | 50,98 | 11,14 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 170,42*10,54 | 10,54 | 1 796,23 |
| Машины и механизмы | 50,98*6,26 | 6,26 | 319,13 |
| Материалы | 202,8*5,51 | 5,51 | 1 117,43 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 16 271,18 |
| Итого |  | 19 503,97 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (125, 126, 127, 128) |
| Накладные расходы | (12,42+0)*10,54*90%*0,85 | 77% | 100,8 |
| Сметная прибыль | (12,42+0)*10,54*70%*0,8 | 56% | 73,31 |
| Итого |  | 174,11 |
| Строительные металлические конструкции (129, 130, 131, 132, 133) |
| Накладные расходы | (158+0)*10,54*90%*0,85 | 77% | 1 282,3 |
| Сметная прибыль | (158+0)*10,54*85%*0,8 | 68% | 1 132,42 |
| Итого |  | 2 414,72 |
| Итого по разделу: |  | 22 092,8 |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №4 Пусконаладочные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 134 | ТЕРп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 | 1 | 1 053,79 | 0 | 1 053,79 | 1 053,79 | 0 | 46,75 | 46,75 |
|  | (0) Фу=1,1; Фим=0,5 | ЗП=1915,99*0,55; ЭММ=0*0,55; ЗПм=0*0,55; Мат=0*0,55; ТЗТ=85*0,55; ТЗТм=0*0,55 | 1 система | 1 053,79 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ТЕРп02-01-002-04 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 | 5,03 | 102,9 | 0 | 517,59 | 517,59 | 0 | 4,57 | 22,99 |
|  | (0) Фу=1,1; Фим=0,5 | V=15,03-10; ЗП=187,09*0,55; ЭММ=0*0,55; ЗПм=0*0,55; Мат=0*0,55; ТЗТ=8,3*0,55; ТЗТм=0*0,55 | 1 канал | 102,9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1 571,38 | 1 571,38 | 0 | 69,74 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| На стесненные условия труда | 235,71 | 235,71 | 0 | 10,46 |
| Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15; Kтзт=0,15; Kтзм=0,15 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1 807,09 | 1 807,09 | 0 | 80,2 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1807,09*10,54 | 10,54 | 19 047 |
| Итого |  | 19 047 |
| Пусконаладочные работы (134, 135) |
| Накладные расходы | (1807,09+0)*10,54*65%*0,85 | 55% | 10 476 |
| Сметная прибыль | (1807,09+0)*10,54*40%*0,8 | 32% | 6 095 |
| Итого |  | 16 571 |
| Итого по разделу: |  | 35 618 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 682 403,8 |
| НДС | 682403,8*0,18 | 18% | 122 832,68 |
| Итого по смете: |  | 805 236,48 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |